www.on4nb.be Questionnaire 6 du 18 juin 2007 : Electricité QCM.

26 – Quatre sources de tension identiques connectées en série ont une résistance interne (symbolisée par ρ) de 0,1 Ω . L'ensemble est chargé par une résistance de 1 Ω dans laquelle circule un courant de 10 A. Quelle est la f.é.m. (E) des sources ?

A : 3,5 V

B : 2,5 V

C : 4    V

D : 1,5 V

27 - Quatre sources de tension identiques connectées en série ont une résistance interne (symbolisée par ρ) de 0,1 Ω. L'ensemble est chargé par une résistance de 1 Ω dans laquelle circule un courant de 10 A. Quelle est la tension aux bornes  (U) des sources ?

A : 3,5 V

B : 2,5 V

C : 4    V

D : 1,5 V

28 –  La composante magnétique d'un champ électromagnétique :

A : détermine la direction dans laquelle l'onde électromagnétique se propage

B : est toujours dirigée verticalement

C : est toujours dirigée horizontalement

D : peut aussi bien être dirigée horizontalement que verticalement

29 -  Pour réaliser un blindage contre les champs électriques, il faut utiliser un matériau qui possède :

A : une faible conductibilité

B : une faible perméabilité

C : une haute perméabilité

D : une haute conductibilité

30 - Afin de créer un blindage contre les champs magnétiques, on utilise un matériau avec :

A : une forte conductibilité

B : une forte perméabilité

C : une faible conductibilité

D : une faible perméabilité

Les réponses seront sur le site le week-end prochain

Remarque, les questions ont été volontairement choisies pour attirer votre attention sur les risques de confusion ! à l’examen vous n’auriez que l’une ou l’autre question donc, lisez bien les énoncés…